Activitat 1.2: Estructura d'un sistema informàtic: busos

Les tres característiques tècniques d'un bus són:
- freqüència (F)
- amplada (A)
- capacitat de transferència ( o velocitat) (T).
Omple la taula tot indicant les unitats que utilitza cada una d'aquestes magnituds:

Magnitud	Abreviació	Unitat
Freqüència	F
Amplada	A
Capacitat de transferència	T

La formula que relaciona aquestes tres magnituds és:

T= (F cdot A) over 8

Completa les altres dues:

F=(T cdot 8) over A A=(T cdot 8) over F

Fixa't en la figura i contesta les preguntes següents:

Quina és l'amplada del Bus?

Si el bus treballa a una freqüència de 200MHz, quants Bytes passarien
pel bus cada segon?

1. El bus ISA fou una especificació de hardware utilitzada durant la dècada dels 80's i 90's que servia per a posar targetes d'expansió.
Quins límits de transferència tenien les especificacions d'aquests busos?

Bus	Amplada	Freqüència	Transferència
ISA XT	8 bits	4,77 MHz
ISA AT	16 bits	8,33 MHz

Aquest és el diagrama corresponent al Xipset 875P de intel.

1. Fixa't que els dispositius amb més necessitat de transferència d'informació estan al northbridge. Respon a les següents preguntes
  1. El bus de la RAM DDR:

Amplada	Freqüència	Transferència
	333 MHz
	400 MHz

  1. El bus PCI:

Amplada	Freqüència	Transferència
32 bits		133MB/s
64 bits	66 MHz

  1. Tenint en compte que el FSB (Front Side Bus) pot funcionar a 800/533 Mhz. Quina és la seva amplada?